# JPK 10.10

Longueur coque		10,00

Longueur flottaison	 8.76

Largeur coque		 3.39

Tirant d’eau		1.98

Poids			3.700 t

Lest			1.500 t

Couchage		6 personnes

Hauteur sous barrot	1.88 m

Surface et mesures de voiles

Grand Voile		   33 m2

Génois			   25 m2

Spinaker asymétrique	   95 m2

symétrique	   85 m2

Coque et Pont

Construction en sandwich vinylyester

Balsa par infusion

Cloisons CP merisier

Antidérapant dans la masse

Assemblage coque/pont par collage vinylester + reprise stratifiée en tissu biaxial

Bossage pour bout dehors

Quille

Plomb

Semelle de quille encastrée avec retour de galbord

Fixation dans la structure des varangues

Option : quille bulbe fonte et plomb

Safran

Mono-safran sous voûte

Construction sandwich + U.D.verre + mèche inox

Option : bi- safran sous voûte

##### JPK COMPOSITES

Z.A DE KERHOAS

56260 LARMOR-PLAGE

tel 02 97 83 89 07 fax 02 97 83 78 46

mail jpk.composites@wanadoo.fr

site www.jpk.fr

Barre Centrale

Type raquette carbone

Stick télescopique

Hublots et panneaux de pont

2 hublots zénithaux moulés sur le roof en altuglass vert fumé 10mm

1 Panneau ouvrant AV

1 hublot cabine AR + local technique

Accastillage de pont

Toutes les manoeuvres peuvent être effectuées du cockpit

4 Taquets d’amarrage

2 Cadènes de hauban

Balcon AV - Balcon AR

Filières - 6 Chandeliers

2 Rails de génois longitudinaux avec inhauler

2 Winchs génois ST 40

2 Winchs piano ST 32

Rail G.V. avec console centrale

5 Bloqueurs piano pour drisses et bosses de ris

6 Poulies de pied de mât

1 Manivelle de Winch

2 Poulies plat pont

10 Coinceurs spin lock

1 Compas de Route sur cloison

Gréement 9/10 ème

Mât et bôme aluminium anodisé

2 Etages de barres de flêche

Halebas

Girouette Windex

Cablage électrique

Option : mât carbone

Gréement dormant

Haubans et étai avec embouts sertis en monotoron

Pataras textile en patte d’oie avec démultiplication et renvoi central sur console

Gréement courant

Drisses G.V. et Génois en Spectra

Drisse de Spi

Ecoutes de G.V. et de Foc

2 Bosses de ris

#### JPK 10.10

Carré Central

Banquette ergonomique en U sur base contremoulée

Table avec rabats

Rangements ouverts derrière dossier

Plafonniers - Equipets

Cuisine

En L à Babord

Contre moulage polyester

Cuisinière 2 feux inox

Evier - Glacière

3 Coffres de rangement

Eau sous pression

Coin Navigation

Table à Carte tribord avec assise

Rangements sous table

Instruments sur panneau incliné

Pic Avant

Lit double 2.00 x 1.50

Coffre sous banquette

Crash box

Cabine Arrière à babord

Lit double 1.95 x 1.50

Coffre - Meuble penderie

Rangements latéraux ouverts

Local WC + lavabo dans un meuble contremoulé

Local technique pour le rangement des voiles

Descente

3 Marches contremoulées abritant moteur et batteries

Eclairage INT

Plafonnier dans le pic AV, le Carré, la Cuisine, le WC, la cabine AR

6 Appliques intégrées dans le carré

##### JPK COMPOSITES

Z.A DE KERHOAS

56260 LARMOR-PLAGE

tel 02 97 83 89 07 fax 02 97 83 78 46

mail jpk.composites@wanadoo.fr

site www.jpk.fr

Electricité

1 batterie 75 A/H moteur

1 batterie 105 A/H service

Feux de route et de hune en tête de mât

Tableau électrique 12 fonctions sur panneau ouvrant

Plomberie

1 Réservoir eau 80 L sous assise carré babord

1 Réservoir gasoil 35 L

1 Pompe électrique + pompe à main

Passe coque en bronze

Moteur

Volvo   saildrive D1 20 18 cv

Hélice bipale repliable

Emplacement isolé phoniquement

Couleur Coque

Blanche

Option : couleur par adhésif ou gel coat

Prix TTC 				108 000 (